ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
NR ZO/1/2017

Z DNIA  28/  08 / 2017

na: Budowę hali stalowej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych –

do projektu: Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb działu badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych proekologicznych maszyn energetycznych w firmie Neodynamic

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Neodynamic Sp. z.o.o.

ul. Krótka 4, Tyniec Mały

55-040 Kobierzyce

NIP 8961532357 Regon: 022003642

Tel. 509 736 624 E-mail biuro@neodynamic.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (autor wytycznych -  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Kody CPV:

44000000-0  Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane

44112410-5 Konstrukcje dachowe

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

44212317-4 Konstrukcje rusztowań

45000000-7 Roboty budowlane

      - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali stalowej w Biskupicach  Podgórnych na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

      - Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:

Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Etap 2 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

      - Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację zapytania ofertowego tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach.

      - Podstawowe (minimalne) wymagania Zamawiającego (założenia):

- obciążenia wiatrowe: 1 strefa powierzchnia zabudowy: 600m2 (450m.kw powierzchnia hali, 150m. kw. powierzchni biurowej);

- obciążenia śniegowe: 1 strefa Szerokość zewnętrzna: 15mb;

- rodzaj dachu: dwuspadowy symetryczny, długość zewnętrzna: 40mb;

- kąt pochylenia dachu: 12o. Wysokość zewnętrzna ściany bocznej: 4.5mb;

- konstrukcja

- 	konstrukcja stalowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1090-2 i EXC-2 (jakość spoin C);

- 	jakość zatwierdzona przez TÜV Rheinland Group (certyfikat) lub równoważny;

- 	ramy główne: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o przekrojach otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i S355JR;

- 	ramy szczytowe: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o przekrojach otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i S355JR;

- 	płatwie dachowe i rygle ścienne: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o przekrojach otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i S355JR;

- 	stężenia/wzmocnienia poprzeczne: pręty okrągłe napinane śrubami rzymskimi

- 	zabezpieczenie antykorozyjne (cynkowanie) - cynkowanie wykonane zgodnie z normami PN-EN 10346/PN-EN 1461 (główne układy konstrukcji nośnej/konstrukcja drugorzędowa);

- obudowa dachu

- 	płyta warstwowa w kolorze RAL z podst. palety producenta;

- 	izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym;

- 	grubość: 120mm;

- 	klasa ognioochronności: NRO;

- 	grubość blach (okładzin) zewnętrznych/wewnętrznych: 0.5mm/0.4mm;

- 	współczynnik przenikania ciepła: Uc [W/m2K] = 0.19;

- obudowa ścian

- 	płyta warstwowa w kolorze RAL z podst. palety producenta;

-  	izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym;

- 	grubość: 100mm;

- 	klasa ognioochronności: NRO;

- 	grubość blach (okładzin) zewnętrznych/wewnętrznych: 0.5mm/0.4mm;

- 	współczynnik przenikania ciepła: nie mniej niż Uc [W/m2K] = 0.22;

- 	mocowana w układzie pionowym;

- brama segmentowa (izolowana) 3750mm/4250mm - 2 szt.

- 	przemysłowa brama segmentowa w kolorze RAL z podst. palety producenta

- 	napęd elektryczny (400V)

- 	panel standardowy (bez przeszkleń)

- 	izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym

- 	grubość: 42mm/44mm

- drzwi ALU 900mm/2000mm - 2 szt.

- 	bezprogowe drzwi aluminiowe (pełne) z samozamykaczem (jednoskrzydłowe) w kolorze RAL z podst. palety producenta

- okno ALU 1500mm/1500mm - 2 szt.

- 	okno R/U (rozwierno/uchylne) (dwuczęsciowe) w oprawie aluminiowej w kolorze RAL z podst. Palety producenta;

- 	przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne);

- okno ALU FIX 1000mm/3000mm - 2 szt.

- 	okno FIX (stałe) (jednoczęściowe) w oprawie aluminiowej w kolorze RAL z podst. palety producenta;

- 	przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne);

- witryna ALU 3000mm/3000mm - 1 szt.

- 	witryna (stała) w oprawie aluminiowej w kolorze RAL z podst. palety producenta;

- 	przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne);

- 	bezprogowe drzwi wejściowe z samozamykaczem (jednoskrzydłowe z ruchomym słupkiem) w kolorze RAL z podst. palety producenta;

- 	wymiar: 1200mm/2000mm;

- 	przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne);

- świetlik dachowy (łukowy/kalenicowy) 2400mm/24000mm - 1 szt.

- 	stalowa podstawa;

- 	izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym;

- 	grubość: 100mm;

- 	płaski poliwęglan komorowy;

- 	grubość: 16mm;

- 	aluminiowa konstrukcja kopuły;

- system odwodnienia dachu

- 	zewnętrzny system odwodnienia dachu;

- 	rynny stalowe w kolorze RAL z podst. palety producenta;

- 	szerokość: 125mm;

- 	rury spustowe stalowe w kolorze RAL z podst. palety producenta: po 4 szt. na stronę dachu;

- 	szerokość: 100mm.

6)  	Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

7) 	Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, począwszy od wykonania dokumentacji projektowej poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizację robót budowlanych oraz wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

8) 	Planowany termin realizacji zamówienia: do  15/03/2018

9) 	Wykonawca zobowiązany jest:

a) 	wykonać projekt budowlany i projekty wykonawcze w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,

b) 	przedłożyć dokumentację stosownemu organowi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

c)  	uwzględnić w Dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich, rozwiązania wszelkich kolizji,

d) 	przedkładać Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, wniosków wraz z załącznikami, uzgodnień oraz oryginałów uzgodnień, opinii i decyzji wraz z załącznikami, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń O4 lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego,

e) 	uzupełniać i poprawiać Dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

f) 	rozpocząć roboty budowlane po:

- przekazaniu Zamawiającemu i uznaniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności wykonania Dokumentacji,

- uzyskaniu i doręczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych:

- uczestnictwo w przekazaniu  terenu budowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, kontraktem z Wykonawcą, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- inspekcje terenu budowy i wykonywanych robót, a przypadku robót zanikowych wg potrzeb (z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy);

- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych;

- zatwierdzanie wniosków materiałowych;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, inspekcjach,  badaniach,  odbiorach odcinków robót i przejęciu końcowym robót;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;

- kontrola dziennika budowy z jednoczesnym dokonywaniem istotnych zapisów;

- opiniowanie (w razie konieczności) szczegółowego harmonogramu robót Wykonawcy i każdej jego aktualizacji;

- kontrola przebiegu prac na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia wynikającego z opóźnienia prac;

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych budowy oraz podczas spotkań z projektantem;

- opiniowanie w sprawach związanych z propozycjami zmian technicznych i materiałowych realizowanych robót w stosunku do rozwiązań projektowych;

- składanie raportów pisemnych do Zamawiającego  o zauważonych problemach na budowie  (np. kolizje z istniejącą infrastrukturą itp.);

- sporządzanie w razie potrzeby kosztorysów inwestorskich na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne;

- sprawdzanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne;

- sprawdzanie i kontrola dokumentacji powykonawczej;

- potwierdzanie usunięcia wad;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót i przekazywanie jej raz w miesiącu Zamawiającemu drogą elektroniczną lub na płycie CD;

- nadzór nad wypełnianiem przez wykonawcę robót budowlanych obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane (zwanej dalej w treści umowy: „kontraktem”);

- w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca będzie nadzorował ich usunięcie przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu ;

- przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa;

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje. Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym;

- Wykonawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy i kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z zawartej umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego;

- na każdym etapie realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania kontraktem;

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe dla realizacji kontraktu;

- Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z kontraktu;

- Wykonawca pełni funkcję zgodnie z rolą jaką mu przypisano w kontrakcie, pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego kontraktu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawienia oraz doświadczenie.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM

Wykonawca spełni postawiony powyżej warunek udziału jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

4.1 Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym:

4.1.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do sprawowania funkcji inspektora nadzoru i należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2016 r., poz. 65);

oraz

4.1.2. 	minimum 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót  budowlanych polegających na wykonywaniu prac ogólnobudowlanych

Informacje na temat Personelu Wykonawcy należy przedstawić w załączniku nr 3 Wykazie osób.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Kryterium 1 – Cena oferty brutto (C)– waga kryterium 70%

Kryterium 2 – Czas realizacji (D)-  waga kryterium 30%

2) Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:

Kryterium 1 – Cena oferty brutto – będzie obliczona wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

# C = ---------------------------------------------------------- x 100 x 70%

cena brutto oferty badanej

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 70 pkt. w Kryterium „Cena oferty”.  Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).

3) Kryterium 2 „Czas realizacji” D:

W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Wykonawca w złożonej ofercie – w formularzu ofertowym wskazuje o ile tygodni skraca termin realizacji zamówienia (w tygodniach – tydzień oznacza 7 dni kalendarzowych) w stosunku do terminu realizacji wymaganego przez Zamawiającego, wskazanego w zapytaniu ofertowym.

Liczba tygodni wskazana w ofercie badanej

D = -------------------------------------------------------------   x 100 x 30 %

Największa liczba tygodni wskazana w złożonych ofertach

W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przeznaczonego na wpisanie skrócenia terminu realizacji zamówienia stanowiącego jedno z kryteriów oceny ofert, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt. w ramach kryterium 2.

W celu dokonania oceny oferty w Kryterium 2 Zamawiający w badanej ofercie podzieli wskazaną liczbę tygodni (w ofercie badanej) przez najwyższą liczbę tygodni, wskazaną w złożonych ofertach, następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 30% (im wyższa liczba tygodni – im większe skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - tym wyższa liczba uzyskanych punktów).

4) 	Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,

D – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji”.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w złotych polskich.

      - Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową netto i brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usługi.

      - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

      - Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

      - W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

      - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zawierać:

    - Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,

    - Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę.

    - Wykaz osób – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę.

    - Referencje firmy składającej ofertę

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego

Neodynamic Sp. z.o.o.

ul. Krótka 4, Tyniec Mały 55-040 Wrocław

z dopiskiem:

„Oferta na Budowę hali stalowej”

w terminie do dnia 19/09/2017 r. do godziny 16:00

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (zgodnie z postanowieniami aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem udzielonym przez tą osobę (w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo).

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania - zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamówienie dotyczy projektu pn. Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb działu badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych proekologicznych maszyn energetycznych w firmie Neodynamic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania ofert).

10. 	WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej zmianą terminu zakończenia robót budowlanych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone proporcjonalnie, biorąc pod uwagę przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wynagrodzenia określonego w ofercie;

- zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

- Wykaz osób – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ZO/1/2017

Neodynamic Sp. z.o.o.

Ul. Krótka 4, Tyniec Mały

55-040 Kobierzyce

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Pełna nazwa: |  |
| Adres: |  |  |  |
|  | ulica | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |
| NIP/VAT |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy | podstawa upoważnienia do reprezentacji |

Wykonawca wypełnia białe pola

W odpowiedzi na do zapytanie ofertowe Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu na Budowę hali stalowej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nad realizacją zadania pn. Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb działu badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych proekologicznych maszyn energetycznych w firmie Neodynamic w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w cenie ryczałtowej brutto za całość przedmiotu zamówienia:

|  | zł |
| --- | --- |

w tym …………. % podatek VAT w wysokości:

|  | zł |
| --- | --- |

netto:

|  | zł |
| --- | --- |

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 15/03/2018.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie krótszym od terminu 15/03/2018 o ……………………. – proszę o wskazanie liczby tygodni – UWAGA! Kryterium oceny ofert!.

- uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 
i zasadami;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert, wskazanego w zapytaniu ofertowym;

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej pełny zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z projektem umowy i złożoną ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

- cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia;

- spełniamy postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tzn. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi odpowiedzenie doświadczenie, uprawnienia budowlane oraz przynależące do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji z otwarcia ofert oraz wyników postępowania na stronie internetowej Zamawiającego i wysłania wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe;

- wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe.

Data : ……………………

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ZO/1/2017

Neodynamic Sp. z.o.o.

Ul. Krótka 4, Tyniec Mały

55-040 Kobierzyce

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Nr sprawy: ZO/1/2017

Neodynamic Sp. z.o.o.

Ul. Krótka 4, Tyniec Mały

55-040 Kobierzyce

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |

WYKAZ OSÓB

biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, zdolnych do jego wykonania, posiadających odpowiednie doświadczenie, uprawnienia budowlane oraz przynależące do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

|  | Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Zakres wykonywanych czynności |  |
| Nazwa Izby, numer wpisu na listę właściwej Izby oraz okres obowiązywania |  |
| Uprawnienia (rodzaj, nr i data), organ wydający |  |
| Doświadczenie (w latach) w nadzorowaniu robót budowlanych odpowiednio w branży konstrukcyjno - budowlanej |  |
| Wykształcenie |  |
| Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania wszystkich wymaganych informacji. Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w stosunku do osób wskazanych w wykazie.

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)